Динамика аварий зданий и сооружений и их причин
на территории Российской Федерации в период с 1981 по 2004 гг.

| № п/п | Наименование | Год (данные в среднем за год). |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1981-1985 | 1993 | 1996 | 1999 | 2002 | 2004 |
| 1 | Количество аварий | 22 | 29 | 31 | 43 | 24 | 27 |
| 2 | Доля причин аварий (%): |  |  |  |  |  |  |
|  | нарушения требований нормативных документов и отступления от проектных решений | 40 | 48 | 48 | 26 | 27 | 30 |
|  | нарушение технологии производства строительно-монтажных работ | 25 | 7 | 7 | - | - | 4 |
|  | применение конструкций, деталей, материалов с непроектными характеристиками или бракованных | 20 | - | 7 | 28 | 9 | 4 |
|  | нарушение правил технической эксплуатации | 11 | 11 | 10 | 23 | 39 | 41 |
|  | проектные ошибки | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 22 |
|  | превышение расчетных нагрузок на конструкции в процессе строительства | - | 7 | - | - | - | - |
|  | превышение расчетных нагрузок на конструкции в процессе эксплуатации зданий и сооружений | - | - | - | 9 | 3 | - |
|  | нарушение технологии производства работ при демонтаже конструкций | - | - | 6 | - | - | - |
|  | отсутствие консервации, несанкционированная разборка приостановленных строительством неохраняемых зданий и сооружений | - | 3 | 16 | - | - | - |
|  | нарушения при производстве земляных работ | - | 21 | - | - | - | - |
|  | строительство без проекта, необеспечение достаточной несущей способности конструкций | - | - | - | 5 | - | - |
|  | просадки фундаментов эксплуатируемых зданий, вызванные подвижками грунтов основания при производстве вблизи их земляных и свайных работ | - | - | - | - | 12 | - |
| 3 | Доля аварий, произошедших на зданиях и сооружениях определенных конструктивных схем (%): |  |  |  |  |  |  |
|  | с конструктивными элементами из железобетонных материалов | 61 | 31 | 26 | 9 | 15 | 26 |
|  | с конструктивными элементами из каменных материалов | 20 | 38 | 58 | 37 | 61 | 48 |
|  | на зданиях из металлических конструкций | 19 | 10 | 13 | 33 | 15 | 11 |
|  | на деревянных зданиях | - | - | - | 21 | 9 | 4 |
|  | на зданиях и сооружениях комплексной конструкции | - | - | - | - |  | 11 |
|  | на земляных сооружениях | - | 21 | 3 | - | - | - |
| 4 | Доля аварий, произошедших на производственных зданиях и сооружениях (%) | 50 | 45 | 52 | 48 | 27 | 33 |
| 5 | Доля аварий, произошедших на непроизводственных зданиях и сооружениях (%) | 50 | 55 | 48 | 52 | 73 | 67 |
|  | в том числе на жилых зданиях | 18 | 31 | 13 | 26 | 42 | 30 |
| 6 | Доля аварий, произошедших на эксплуатируемых зданиях и сооружениях (%) | Данных нет | 45 | 71 | 93 | 91 | 82 |